## Slide 1: Lógica combinacional
Tema 2

## Slide 2
Visionado | Vídeo | Duración
Sesión 1 120 min. | 2.1 Introducción y tablas de verdad | 18 min.
 | 2.2 Forma canónica | 26 min.
 | 2.3 Álgebra de Boole I | 28 min.
 | 2.4 Álgebra de Boole II | 30 min.
 | 2.5 Transformaciones algebraicas | 18 min.
Sesión 2 130 min. | 2.6 Mapas de Karnaugh | 31 min.
 | 2.7 Minimización con mapas de Karnaugh | 43 min.
 | 2.8 Diagramas de circuitos | 17 min.
 | 2.9 Análisis de circuitos combinacionales | 11 min.
 | 2.10 Enunciados en lenguaje natural | 15 min.
 | 2.11 Ejemplo de síntesis | 13 min.
Sesión 3 118 min. | 2.12 Ejemplo de análisis | 12 min.
 | 2.13 Software para diseño de combinacionales | 16 min.
 | 2.14 Valores don’t care | 14 min.
 | esta sesión continúa en la próxima transparencia | 

## Slide 3
Visionado | Vídeo | Duración
Sesión 3 118 min. | esta sesión viene de la transparencia anterior | 
 | 2.15 Familias funcionales completas | 17 min.
 | 2.16 Método de la burbuja | 22 min.
 | 2.17 Transformación algebraica y familias lóg. | 19 min.
 | 2.18 Retardo de señales | 18 min.
Sesión 4 130 min. | 2.19 Multiplexor (I) | 34 min.
 | 2.20 Multiplexor (II) | 15 min.
 | 2.21 Demultiplexor | 7 min.
 | 2.22 Decodificador | 22 min.
 | 2.23 Codificador | 14 min.
 | 2.24 Memoria ROM | 27 min.
 | 2.25 Semisumador y sumador completo | 11 min.
Sesión 5 57 min. | 2.26 Sumador, restador y comparador | 18 min.
 | 2.27 ALU | 15 min.
 | 2.28 Análisis circuitos con módulos estándar | 24 min.

## Slide 4: Contenido (2.1)
Definición de circuito lógico
Tipos de circuitos lógicos
Representación de un circuito combinacional con su Tabla de Verdad
Introducción a la expresión algebraica de una circuito combinacional

## Slide 5: Definición de circuito lógico
Un circuito lógico se especifica por la definición de los siguientes elementos:
  Entradas
  Salidas
  Especificación funcional (transformación de las entradas en salidas)
  Especificaciones temporales (timing)
Función Timing
Entradas
Salidas

## Slide 6: Tipos de circuitos lógicos
Circuito combinacional
  Para una entrada determinada, la salida siempre es la misma.
  La salida solo depende de la entrada actual
  No tiene “memoria”
  Ejemplo: calculadora
Circuito secuencial
  Tiene memoria
  La salida depende de la entrada actual y de su estado
  Las entradas anteriores determinan el estado actual
  Para una misma entrada, no siempre tendrá la misma salida
  Ejemplo: circuito que controla la capacidad de un aula

## Slide 7: Especificación funcional
Determina la salida que se obtiene para cada una de las entradas
Función discreta
Valores binarios en entradas y salidas (0’s y 1’s).
Puede implementarse mediante puertas lógicas, por otros circuitos, o una mezcla de ambos.

## Slide 8: Limitaciones
Todos los componentes/nodos han de ser combinacionales
Cada componente/nodo es la entrada de otro componente o corresponde a una salida
No existen bucles (caminos cíclicos) dentro del circuito

## Slide 9: Formas de especificar la funcionalidad de un circuito combinacional
Mediante alguna de sus expresiones algebraicas / función lógica
Mediante su tabla de verdad
Mediante su Mapa de Karnaugh
Mediante su diagrama de circuito
Expresión algebraica
Tabla de verdad
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh

## Slide 10: Tabla de verdad
Descripción de la transformación de las entradas a salidas para cada uno de las posibles entradas
2#entradas filas

## Slide 11: Formas de especificar la funcionalidad de un circuito combinacional
Mediante alguna de sus expresiones algebraicas / función lógica
Mediante su tabla de verdad
Mediante su Mapa de Karnaugh
Mediante su diagrama de circuito
Expresión algebraica
Tabla de verdad
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh
✓

## Slide 12: Expresión algebraica
Variable: cada una de las entradas del circuito
Complemento: una variable negada (apóstrofe o subrayado superior)
Literal: Una variable o su complemento
Termino producto: producto de literales
Término suma: suma de literales
Minterm: término producto que incluye todas las variables
Maxterm: término suma que incluye todas las variables
f(a,b,c,d) = a + c’d +a’c + a’bcd’ + b’
f(x,y,z) = (y + z’) (x + y’ + z’) (x’) (z)

## Slide 13: Expresión algebraica
Todas las funciones pueden ser expresadas con su:
  Forma canónica
  Forma mínima
tanto utilizando:
  suma de productos
  producto de sumas
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima

## Slide 14: Contenido (2.2)
Representación de un circuito combinacional con su Forma Canónica

## Slide 15: Expresión algebraica
Todas las funciones pueden ser expresadas con su:
  Forma canónica
  Forma mínima
tanto utilizando:
  suma de productos
  producto de sumas
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima

## Slide 16: Forma canónica
Forma canónica en suma de productos
Forma en suma de minterms
Forma en suma de productos
Forma canónica en producto de sumas
Forma en producto de maxterms
Forma en producto de sumas

## Slide 17: Forma canónica en suma de productos
Expresión algebraica que usa un minterm para representar cada caso en los que la función toma valor 1 a la salida.
Minterm se genera con todas las variables o sus complementos, de forma que al evaluarlo valga 1 para los valores de la entrada correspondiente. Es decir:
  si variable = 0 esta aparecerá negada
  si varaible = 1 esta aparecerá sin negar.
Todos los minterm se unen a través de la operación suma
a | b | c | minterm | expresión
0 | 0 | 0 | m0 | a'b'c'
0 | 0 | 1 | m1 | a'b'c
0 | 1 | 0 | m2 | a'bc'
0 | 1 | 1 | m3 | a'bc'
1 | 0 | 0 | m4 | ab'c'
1 | 0 | 1 | m5 | ab'c
1 | 1 | 0 | m6 | abc'
1 | 1 | 1 | m7 | abc'

## Slide 18: Forma canónica en producto de sumas
Expresión algebraica que usa un Maxterm para representar cada caso en los que la función toma valor 0 a la salida.
Maxterm se genera con todas las variables o sus complementos, de forma que al evaluarlo valga 0 para los valores de la entrada correspondiente. Es decir:
  si variable = 0 esta aparecerá sin negar
  si variable = 1 esta aparecerá negada.
Todos los Maxterms se unen a través de la operación producto.
a | b | c | Maxterm | expresión
0 | 0 | 0 | M0 | a + b + c
0 | 0 | 1 | M1 | a + b + c’
0 | 1 | 0 | M2 | a + b’ + c
0 | 1 | 1 | M3 | a + b’ + c’
1 | 0 | 0 | M4 | a' + b + c
1 | 0 | 1 | M5 | a' + b + c’
1 | 1 | 0 | M6 | a' + b’ + c
1 | 1 | 1 | M7 | a' + b’ + c’

## Slide 19: Forma canónica  Tabla de verdad
f = xy’ +x’y
f(x,y,z) = (x + y + z) ( x’ + y’ + z)
f(a,b,c,d) = m0 + m2 + m3 + m8 + m9 + m10 + m14
f(x,y,z) = Π(0,2,4,6,7)
f(a,b) = Σ(2)
f(a,b,c) = a’b’c + ab’c’ + ab

## Slide 20
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh
Tabla de verdad
✓
✓

## Slide 21: Contenido (2.3)
Álgebra de Boole (parte 1)

## Slide 22
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh
Tabla de verdad
✓
✓

## Slide 23: Algebra booleana o de Boole
Circuitos lógicos consumen hardware. Necesidad de simplificar las expresiones algebraicas.
Algebra de Boole. Conjunto de axiomas y teoremas que utilizaremos para simplificar las funciones algebraicas
Principio de dualidad de los teoremas:
  ANDs ↔ ORs
  1s ↔ 0s
En los siguientes axiomas y teoremas los elementos a, b, c pueden representar una variable, su complemento, un término producto un término suma, etc.

## Slide 24: Axiomas
0’ = 1
1’ = 0

## Slide 25: Axiomas
0 · 0 = 0
1 + 1 = 1

## Slide 26: Axiomas
1 · 1 = 1
0 + 0 = 0

## Slide 27: Axiomas
1 · 0 = 0 · 1 = 0
0 + 1 = 1 + 0 = 1

## Slide 28: Teorema Identidad
a · 1 = a
a + 0 = a

## Slide 29: a · 1 = a / a + 0 = a
f(a,b,c)= a’c1
f(a,b,c)= ab’+0
f(a,b,c)= b+c’+0

## Slide 30: Teorema Elemento nulo
a · 0 = 0
a + 1 = 1

## Slide 31: a · 0 = 0 / a + 1 = 1
f(a,b,c)= ac’0
f(a,b,c)= b’+1
f(a,b,c)= a+c’+1

## Slide 32: Teorema Idempotencia
a · a = a
a + a = a

## Slide 33: a · a = a / a + a = a
f(a,b,c)= a’+a’+b+c’
f(a,b,c)= (a’+b’)(a+c)(a’+b’)

## Slide 34: Teorema Involución
(a’)’ = a

## Slide 35: (a’)’ = a
f(a,b,c)= ((a+c)’)’
f(a,b,c)= (ab’)’
f(a,b,c)= ((a’)’)’

## Slide 36: Teorema de De Morgan
(a·b)’ = a’+b’
(a+b)’ = a’·b’

## Slide 37: Teorema de De Morgan (vis)
(a·b·c)’ = a’+b’+c’
(a+b+c)’ = a’·b’·c’

## Slide 38: (a·b)’ = a’+b’ / (a+b)’ = a’·b’
f(a,b,c) = (a’+b)’
f(x,y) = x’·y
f(a,b,c) = ((a+c)·b)’

## Slide 39: CUIDADO!!!!
(a·b)’ = a’·b’
(a+b)’ = a’+b’

## Slide 40: Contenido (2.4)
Álgebra de Boole (parte 2)

## Slide 41: Teorema Complementos
a · a’ = 0
a + a’ = 1

## Slide 42: a · a’ = 0 / a + a’ = 1
f(a,b,c) = (a’+c)(b+c)(a’+c)
f(x,y) = ab + a’b’

## Slide 43: Teorema Conmutatividad
a · b = b · a
a + b = a + b

## Slide 44: a·b = b·a / a+b = a+b
f(a,b) = a·b’·a
f(a,b,c) = a’+c+b+a

## Slide 45: Teorema Asociatividad
(a · b) · c = a · (b · c)
(a + b) + c = a + (b + c)

## Slide 46: Teorema Distributivo
a·(b+c) = (a·b)+(a·c)
a+(b·c) = (a+b)·(a+c)

## Slide 47: a·(b+c) = (a·b)+(a·c) a+(b·c) = (a+b)·(a+c)
f(a,b,c,d) = (a’+c+d)(a’+b+c)
f(x,y,z)= z’(z+xy’)

## Slide 48: Teorema Absorción
a+(a·b) = a
a·(a+b) = a

## Slide 49: a+(a·b) = a / a·(a+b) = a
f(a,b,c) = cb+cba’
f(a,b,c,d) = c·(c+b+a’+d)

## Slide 50: Teorema Semi-absorción
a+(a’·b) = a+b
a·(a’+b) = a·b

## Slide 51: a+(a’·b) = a+b / a·(a’+b) = a·b
f(x,y,z) = z’·(z+x’+y)
f(a,b,c) = cb+((c’+b’)·a)
f(x,y,z) = xy +(x’y’z)

## Slide 52: Teorema Combinación
(a·b)+(a·b’) = a
(a+b)·(a+b’) = a

## Slide 53: Teorema Combinación (vis)
(a·b’·c’)+(a·b’·c)+ (a·b·c’)+(a·b·c) = a
(a+b’+c’)·(a+b’+c)· (a+b+c’)·(a+b+c)· = a

## Slide 54: (a·b)+(a·b’) = a / (a+b)·(a+b’) = a
f(a,b,c,d) = abc’+abc+bcd+bc’d’
f(a,b,c) = abc’ + abc + a’bc

## Slide 55: Teorema Consenso
(a·b)+(a’·c)+(b·c) = (a·b)+(a’·c)
(a+b)·(a’+c)·(b+c) = (a+b)·(a’+c)

## Slide 56: (a·b)+(a’·c)+(b·c) = (a·b)+(a’·c) (a+b)·(a’+c)·(b+c) = (a+b)·(a’+c)
f(a,b,c,d) =abd + bdc + ac’
f(x,y,z)= (a+c)(a’+d’)(c+d’)

## Slide 57: Contenido (2.5)
Minimización de funciones algebraicamente
Obtención de la forma canónica algebraicamente

## Slide 58: Ejemplos de minimización algebraica
AXIOMAS | 0’ = 1 1’ = 0 | De Morgan | (a·b)’ = a’+b’ (a+b)’ = a’·b’
 | 0 · 0 = 0 1 + 1 = 1 | Complementos | a · a’ = 0 a + a’ = 1
 | 1 · 1 = 1 0 + 0 = 0 | Conmutativa | a · b = b · a a + b = a + b
 | 1 · 0 = 0 · 1 = 0 0 + 1 = 1 + 0 = 1 | Asociativa | (a · b) · c = a · (b · c) (a + b) + c = a + (b + c)
Identidad | a · 1 = a a + 0 = a | Distributivo | a·(b+c) = (a·b)+(a·c) a+(b·c) = (a+b)·(a+c)
Elemento nulo | a · 0 = 0 a + 1 = 1 | Absorción | a+(a·b) = a a·(a+b) = a
Idempotencia | a · a = a a + a = a | Semi-absorción | a+(a’·b) = a+b a·(a’+b) = a·b
Involución | (a’)’ = a | Combinación | (a·b)+(a·b’) = a (a+b)·(a+b’) = a
Consenso | (a·b)+(a’·c)+(b·c) = (a·b)+(a’·c) (a+b)·(a’+c)·(b+c) = (a+b)·(a’+c) |  | 

## Slide 59: Simplificar algebraicamente
f(a,b,c) = a((b’+c)’+(b+c)’) +
+ a’(bc’+bd)+d
f(x,y,z) = (x+yz’)(x+y’)z

## Slide 60: Forma canónica de forma algebraica
Teorema de combinación
  (a·b)+(a·b’) = a
  (a+b)·(a+b’) = a
Obtener las variables que faltan en cada término aplicando el teorema de combinación sucesivamente

## Slide 61: (a·b)+(a·b’) = a / (a+b)·(a+b’) = a
f(a,b,c) = a’ + ac
f(x,y,z) = (x+z)(y’+z)

## Slide 62
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh
Tabla de verdad
✓
✓
✓
otras

## Slide 63: Contenido (2.6)
Mapas de Karnaugh

## Slide 64
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh
Tabla de verdad
✓
✓
✓
otras

## Slide 65: Mapas de Karnaugh
Representación basada en una tabla/matriz
Generación directa desde la Tabla de Verdad
Todas las celdas adyacentes (superior, inferior, derecha, izquierda) varían solo en un valor.
Aplicación: minimización de funciones
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 66: Mapa de Karnaugh de 2 variables
 |  |  | b |  | 0 |  |  | 1 |  | 
 |  | a |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 00 |  |  | 01 |  |  | 
 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 
 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
a | b | f(a,b)
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 

## Slide 67: Mapa de Karnaugh de 2 variables
 |  |  | b |  | 0 |  |  | 1 |  | 
 |  | a |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
a | b | f(a,b)
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 68: Mapa de Karnaugh de 2 variables
 |  |  | b |  | 0 |  |  | 1 |  | 
 |  | a |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a‘b’ |  |  | a’b |  |  | 
 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ab’ |  |  | ab |  |  | 
 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
a | b | minterms | Maxterms
0 | 0 | a’b’ | a+b
0 | 1 | a'b | a+b’
1 | 0 | ab' | a'+b
1 | 1 | ab | a'+b’
 |  |  | b |  | 0 |  |  | 1 |  | 
 |  | a |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a+b |  |  | a+b’ |  |  | 
 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’+b |  |  | a’+b’ |  |  | 
 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 69: Mapa de Karnaugh de 3 variables
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 1 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 000 |  |  | 001 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 010 |  |  | 011 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 110 |  |  | 111 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 100 |  |  | 101 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
a | b | c | f(a,b,c)
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
 |  | b |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  | c |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 000 |  |  | 001 |  |  | 011 |  |  | 010 |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 100 |  |  | 101 |  |  | 111 |  |  | 110 |  |  | 
 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 70: Mapa de Karnaugh de 3 variables
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 1 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
a | b | c | f(a,b,c)
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
 |  | b |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  | c |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 71: Mapa de Karnaugh de 3 variables
a | b | c | minterms | Maxterms
0 | 0 | 0 | a‘b’c’ | a+b+c
0 | 0 | 1 | a‘b’c | a+b+c’
0 | 1 | 0 | a‘bc’ | a+b’+c
0 | 1 | 1 | a‘bc | a+b’+c’
1 | 0 | 0 | ab’c’ | a‘+b+c
1 | 0 | 1 | ab’c | a‘+b+c’
1 | 1 | 0 | abc’ | a‘+b’+c
1 | 1 | 1 | abc | a‘+b’+c’
 |  | b |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  | c |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | a‘b’c’ |  |  | a‘b’c |  |  | a‘bc |  |  | a‘bc’ |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ab’c’ |  |  | ab’c |  |  | abc |  |  | abc’ |  |  | 
 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | b |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  | c |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | a+b+c |  |  | a+b+c’ |  |  | a+b’+c’ |  |  | a+b’+c |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | a‘+b+c |  |  | a‘+b+c’ |  |  | a‘+b’+c’ |  |  | a‘+b’+c |  |  | 
 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 72: Mapa de Karnaugh de 4 variables
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0000 |  |  | 0001 |  |  | 0011 |  |  | 0010 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0100 |  |  | 0101 |  |  | 0111 |  |  | 0110 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1100 |  |  | 1101 |  |  | 1111 |  |  | 1110 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1000 |  |  | 1001 |  |  | 1011 |  |  | 1010 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
a | b | c | d | f(a,b,c,d)
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 73: Mapa de Karnaugh de 4 variables
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
a | b | c | d | f(a,b,c,d)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 74: Mapa de Karnaugh de 4 variables
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
a | b | c | d | f(a,b,c,d)
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 75: Mapa de Karnaugh de 4 variables
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’b’c’d’ |  |  | a’b’c’d |  |  | a’b’cd |  |  | a’b’cd’ |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’bc’d’ |  |  | a’bc’d |  |  | a’bcd |  |  | a’bcd’ |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | abc’d’ |  |  | abc’d |  |  | abcd |  |  | abcd’ |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ab’c’d’ |  |  | ab’c’d |  |  | ab’cd |  |  | ab’cd’ |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a+b+ +c+d |  |  | a+b+ +c+d’ |  |  | a+b+ +c’+d’ |  |  | a+b+ +c’+d |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a+b’+ +c+d |  |  | a+b’+ +c+d’ |  |  | a+b’+ +c’+d’ |  |  | a+b’+ +c’+d |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’+b’+ +c+d |  |  | a’+b’+ +c+d’ |  |  | a’+b’+ +c’+d’ |  |  | a’+b’+ +c’+d |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’+b+ +c+d |  |  | a’+b+ +c+d’ |  |  | a’+b+ +c’+d’ |  |  | a’+b+ +c’+d |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 76: Contenido (2.7)
Minimización mediante mapas de Karnaugh

## Slide 77: Minimización mediante mapas de Karnaugh
Minimización gráfica
Basada en el teorema de combinación
  (a·b)+(a·b’) = a
  (a+b)·(a+b’) = a
Búsqueda gráfica de todos los implicantes primos

## Slide 78: Minimización mediante mapas de Karnaugh
Implicante
  Es un término producto o un término suma
  Conjunto de 2n 1’s en forma de rectángulo (2i filas x 2j columnas)
  Conjunto de 2n 0’s en forma de rectángulo (2i filas x 2j columnas)
  Garantiza que se puede aplicar el teorema de combinación
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 79: Minimización mediante mapas de Karnaugh
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’b’c’d’ |  |  | a’b’c’d |  |  | a’b’cd |  |  | a’b’cd’ |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’bc’d’ |  |  | a’bc’d |  |  | a’bcd |  |  | a’bcd’ |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | abc’d’ |  |  | abc’d |  |  | abcd |  |  | abcd’ |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ab’c’d’ |  |  | ab’c’d |  |  | ab’cd |  |  | ab’cd’ |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 80: Minimización mediante mapas de Karnaugh
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a+b+ +c+d |  |  | a+b+ +c+d’ |  |  | a+b+ +c’+d’ |  |  | a+b+ +c’+d |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a+b’+ +c+d |  |  | a+b’+ +c+d’ |  |  | a+b’+ +c’+d’ |  |  | a+b’+ +c’+d |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’+b’+ +c+d |  |  | a’+b’+ +c+d’ |  |  | a’+b’+ +c’+d’ |  |  | a’+b’+ +c’+d |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’+b+ +c+d |  |  | a’+b+ +c+d’ |  |  | a’+b+ +c’+d’ |  |  | a’+b+ +c’+d |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 81: Minimización mediante mapas de Karnaugh
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a+b+ +c+d |  |  | a+b+ +c+d’ |  |  | a+b+ +c’+d’ |  |  | a+b+ +c’+d |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a+b’+ +c+d |  |  | a+b’+ +c+d’ |  |  | a+b’+ +c’+d’ |  |  | a+b’+ +c’+d |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’+b’+ +c+d |  |  | a’+b’+ +c+d’ |  |  | a’+b’+ +c’+d’ |  |  | a’+b’+ +c’+d |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’+b+ +c+d |  |  | a’+b+ +c+d’ |  |  | a’+b+ +c’+d’ |  |  | a’+b+ +c’+d |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 82: Minimización mediante mapas de Karnaugh
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’b’c’d’ |  |  | a’b’c’d |  |  | a’b’cd |  |  | a’b’cd’ |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’bc’d’ |  |  | a’bc’d |  |  | a’bcd |  |  | a’bcd’ |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | abc’d’ |  |  | abc’d |  |  | abcd |  |  | abcd’ |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ab’c’d’ |  |  | ab’c’d |  |  | ab’cd |  |  | ab’cd’ |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 83: Minimización mediante mapas de Karnaugh
Implicante primo
  Es un término producto o un término suma que no puede simplificarse
  Conjunto de 2n 1’s en forma de rectángulo del mayor tamaño posible
  Conjunto de 2n 0’s en forma de rectángulo del mayor tamaño posible
  Garantiza que ese término producto (suma) no se puede simplificar más
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 84: Minimización mediante mapas de Karnaugh
Implicante primo
  Es un término producto o un término suma que no puede simplificarse
  Conjunto de 2n 1’s en forma de rectángulo del mayor tamaño posible
  Conjunto de 2n 0’s en forma de rectángulo del mayor tamaño posible
  Garantiza que ese término producto (suma) no se puede simplificar más
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 85: Minimización mediante mapas de Karnaugh
Implicante primo esencial
  Implicante primo que cubre 1’s (0’s) no cubiertos por otros implicantes
  Se deben de incorporar todos los implicantes primos
  De los no esenciales, se deben de incorporar únicamente la cantidad mínima necesaria para cubrir los 1’s (0’s) restantes
  Garantiza que la función incorpora el menor número de términos producto (suma)
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 86: Minimización mediante mapas de Karnaugh
Implicante primo esencial
  Implicante primo que cubre 1’s (0’s) no cubiertos por otros implicantes
  Se deben de incorporar todos los implicantes primos
  De los no esenciales, se deben de incorporar únicamente la cantidad mínima necesaria para cubrir los 1’s (0’s) restantes
  Garantiza que la función incorpora el menor número de términos producto (suma)
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 87
Grupos de 1’s (0’s) de tamaño 2n (t = 1, 2, 4, 8, 16,…)
Grupos de forma rectangular
Grupos del mayor tamaño posible
El menor número de grupos posibles
Cubrir todos los 1’s (0’s) del mapa de Karnaugh
Cada grupo vendrá representado por las variables de entrada cuyo valor no cambia dentro del grupo.
Término producto (grupo de 1’s):
  Si la variable vale 0, estará negada
  Si la variable vale 1, estará sin negar
Los términos producto de cada grupo se operarán mediante la operación suma para obtener la función mínima en suma de productos
Término suma (grupo de 0’s):
  Si la variable vale 0, estará sin negar
  Si la variable vale 1, estará negada
Los términos suma de cada grupo se operarán mediante la operación producto para obtener la función mínima en suma de productos

## Slide 88: Ejemplos de suma de productos (I)
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’b’c’d’ |  |  | a’b’c’d |  |  | a’b’cd |  |  | a’b’cd’ |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’bc’d’ |  |  | a’bc’d |  |  | a’bcd |  |  | a’bcd’ |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | abc’d’ |  |  | abc’d |  |  | abcd |  |  | abcd’ |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ab’c’d’ |  |  | ab’c’d |  |  | ab’cd |  |  | ab’cd’ |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 89: Ejemplos de producto de sumas (I)
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a+b+ +c+d |  |  | a+b+ +c+d’ |  |  | a+b+ +c’+d’ |  |  | a+b+ +c’+d |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a+b’+ +c+d |  |  | a+b’+ +c+d’ |  |  | a+b’+ +c’+d’ |  |  | a+b’+ +c’+d |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’+b’+ +c+d |  |  | a’+b’+ +c+d’ |  |  | a’+b’+ +c’+d’ |  |  | a’+b’+ +c’+d |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’+b+ +c+d |  |  | a’+b+ +c+d’ |  |  | a’+b+ +c’+d’ |  |  | a’+b+ +c’+d |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 90: Ejemplos (II)
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 91: Ejemplos (III)
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 92: Otros ejemplos (I) (no en el vídeo)
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’b’c’d’ |  |  | a’b’c’d |  |  | a’b’cd |  |  | a’b’cd’ |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’bc’d’ |  |  | a’bc’d |  |  | a’bcd |  |  | a’bcd’ |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | abc’d’ |  |  | abc’d |  |  | abcd |  |  | abcd’ |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ab’c’d’ |  |  | ab’c’d |  |  | ab’cd |  |  | ab’cd’ |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 93: Otros ejemplos (I) (no en el vídeo)
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a+b+ +c+d |  |  | a+b+ +c+d’ |  |  | a+b+ +c’+d’ |  |  | a+b+ +c’+d |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a+b’+ +c+d |  |  | a+b’+ +c+d’ |  |  | a+b’+ +c’+d’ |  |  | a+b’+ +c’+d |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’+b’+ +c+d |  |  | a’+b’+ +c+d’ |  |  | a’+b’+ +c’+d’ |  |  | a’+b’+ +c’+d |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a’+b+ +c+d |  |  | a’+b+ +c+d’ |  |  | a’+b+ +c’+d’ |  |  | a’+b+ +c’+d |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 94: Otros ejemplos (II) (no en el vídeo)
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 95
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh
Tabla de verdad
✓
✓
otras
✓
✓

## Slide 96: Contenido (2.8)
Implementación (síntesis/diseño) de circuitos de lógica combinacional

## Slide 97: Generación del diagrama de circuito
Se parte de la expresión algebraica
En el caso de funciones mínimas / canónicas en suma de productos:
  Lógica de dos niveles, puertas ANDs seguidas de una puerta OR
En el caso de funciones mínimas / canónicas en producto de sumas:
  Lógica de dos niveles, puertas ORs seguidas de una puerta AND
En el caso de otros tipos de expresiones algebraicas
  El número de niveles y el tipo de puertas dependerá de la propia expresión

## Slide 98: Estándares para la representación del diagrama de circuito
Entradas en la parte izquierda (o superior)
Salidas en la parte derecha (o inferior)
Las puertas se colocan de izquierda a derecha
Las líneas que interconectan a los circuitos son líneas rectas horizontales o verticales

## Slide 99: Generación del diagrama de circuito
Si una conexión se bifurca en una segunda línea, se representa como un T sin ningún punto que indique la conexión
Si una conexión se bifurca en una segunda y una tercera línea, se representa como una cruz con un punto en el ”cruce”
Si dos que no están conectadas se cruzan, se representa como una cruz sin punto.

## Slide 100: Ejemplo función canónica en SP
f(a,b,c) = a’b’c’+ab’c’+abc’+abc

## Slide 101: Ejemplo función canónica en PS
f(a,b,c,d)=(a’+b+c+d’)(a+b+c+d)(a+b’+c’+d)

## Slide 102: Ejemplo función mínima en SP
f(a,b,c) = b’d’+abd

## Slide 103: Ejemplo función mínima en PS
f(a,b,c,d)=(b+d’)(b’+c+d)(a+c’+d’)

## Slide 104
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh
Tabla de verdad
✓
✓
otras
✓
✓

## Slide 105: Contenido (2.9)
Análisis de circuitos combinacionales

## Slide 106: Análisis de circuitos combinacionales
(i) Evaluar la salida de circuito para cada entrada
(ii)
  1. Obtener la expresión algebraica;
  2. Obtener el mapa de Karnaugh
  3. Obtener la tabla de verdad.

## Slide 107
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh
Tabla de verdad
✓
✓
otras
✓
✓

## Slide 108: Ejemplo
a | b | c | f(a,b,c)
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 

## Slide 109
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh
Tabla de verdad
✓
✓
otras
✓
✓

## Slide 110: Ejemplo
a | b | c | f(a,b,c)
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
 |  | b |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  | c |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 111
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh
Tabla de verdad
✓
✓
otras
✓
✓

## Slide 112: Contenido (2.10)
Creación de la tabla de verdad a partir de enunciados en lenguaje natural

## Slide 113: Definición en lenguaje natural
Determinar las entradas
Determinar las salidas
Determinar la función lógica o los valores de la tabla de verdad

## Slide 114: Ejemplo (I)
Diseñar un circuito que determine cuando se puede abrir la puerta de un garaje subterráneo. Esta puerta se deberá de abrir cuando haya un coche cerca de la puerta (detector de presencia), se pulse el botón del mando a distancia y no haya fuego en el interior del parking (detector de humos).

## Slide 115: Ejemplo (II)
Circuito que indique cuando un números de 4 bits representan el mismo valor en complemento a 2 que en signo magnitud.

## Slide 116: Ejemplo (II)
Circuito que indique cuando un números de 4 bits representan el mismo valor en complemento a 2 que en signo magnitud.
x3 | x2 | x1 | x0 | Signo-Mag. | C2 | f(x3,x2,x1,x0)
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 117
Expresión algebraica
Forma canónica
Mínima
Diagrama de circuito
Mapa de Karnaugh
Tabla de verdad
✓
✓
otras
✓
✓
Enunciado en lenguaje natural

## Slide 118: Contenido (2.11)
Ejemplo de síntesis completo

## Slide 119: Ejemplo (I)
Circuito que indique cuando un número de 4 bits representa el mismo valor en complemento a 2 que en signo magnitud.

## Slide 120: Ejemplo (I)
Circuito que indique cuando un número de 4 bits representa el mismo valor en complemento a 2 que en signo magnitud.
x3 | x2 | x1 | x0 | Signo-Mag. | C2 | f(x3,x2,x1,x0)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -7 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -6 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -5 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | -4 | -4 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | -5 | -3 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | -6 | -2 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | -7 | -1 | 0

## Slide 121: Contenido (2.12)
Ejemplo de análisis completo

## Slide 122: Ejemplo (I)
Analizar el siguiente circuito y determinar la función que realiza

## Slide 123: Contenido (2.13)
Ejemplo de uso de software de diseño de circuitos para implementar un circuito combinacional

## Slide 124: Software para diseño de circuitos
Proteus (https://www.labcenter.com/)
Logicworks (https://designworkssolutions.com/logicworks-5-windows/)
Digital (https://github.com/hneemann/Digital)

## Slide 125: Ejemplo a implementar
f(x3,x2,x1,x0) = (x3’+x0’)(x3’+x1’)(x3’+x2)
f(x3,x2,x1,x0) = x3’+ (x2·x1’·x0’)

## Slide 126: Contenido (2.14)
Funciones con valores “don’t care” (X)

## Slide 127: Valores don’t care (X)
Son los casos de una entrada que no puedo darse o no es importante el comportamiento del circuito para dicha entrada.
El valor de la salida en ese caso no es importante.
Dicha salida se etiqueta con una X (valor don’t care).
El valor de X se determinará posteriormente de forma que se consiga minimizar la función al máximo.
No todas las salidas X deben de coger el mismo valor.

## Slide 128: Ejemplo (I)
Circuito que analice si un número BCD es par.

## Slide 129: Otros ejemplos
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | c |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | d |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | X |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 130: Contenido (2.15)
Familias funcionalmente completas

## Slide 131: Familia funcionalmente completa
Conjunto de puertas u operadores booleanos que puede ser usado para expresar cualquier función lógica (tabla de verdad), mediante la combinación de sus elementos o expresiones booleanas.
{AND, OR, NOT}
{NAND}
{NOR}

## Slide 132: Conjunto funcional {NAND}
¿Cómo representar únicamente con puertas/operaciones NAND las puertas/operaciones
  NOT?
  AND?
  OR?

## Slide 133: Conjunto funcional {NAND}
a’ = (a·a)’

## Slide 134: Conjunto funcional {NAND}
a·b = (a·b)’’ = ((a·b)’·(a·b)’)’

## Slide 135: Conjunto funcional {NAND}
a+b = (a+b)’’ = (a’·b’)’ = ((a·a)’·(b·b)’)’

## Slide 136: Conjunto funcional {NOR}
¿Cómo representar únicamente con puertas/operaciones NOR las puertas/operaciones
  NOT?
  AND?
  OR?

## Slide 137: Conjunto funcional {NOR}
a’ = (a+a)’

## Slide 138: Conjunto funcional {NOR}
a·b = (a·b)’’ = (a’+b’)’ = ((a+a)’+(b+b)’)’

## Slide 139: Conjunto funcional {NOR}
a+b = (a+b)’’ = ((a+b)’+(a+b)’)’

## Slide 140: Contenido (2.16)
Método de la burbuja

## Slide 141: Transformación entre familias
Gráficamente  método de la burbuja
Algebraicamente
{AND, OR, NOT}
{NAND}
{NOR}

## Slide 142: Método de la burbuja
Aplicación gráfica del teorema de De Morgan

## Slide 143: Ejemplo (I) Pasar SP a puertas NAND (M.B.)
f(a,b,c,d) = ab’ + bcd +a’bc’

## Slide 144: Ejemplo (I) Pasar SP a puertas NOR (M.B.)
f(a,b,c,d) = ab’ + bcd +a’bc’

## Slide 145: Ejemplo (II) Pasar PS a puertas NAND (M.B.)
f(a,b,c,d)=(c’+d)(a+b’+c)(a’+b+c+d’)

## Slide 146: Ejemplo (II) Pasar PS a puertas NOR (M.B.)
f(a,b,c,d)=(c’+d)(a+b’+c)(a’+b+c+d’)

## Slide 147: Ejemplo. Otras expresiones a AND,OR,NOT (M.B.)

## Slide 148: Ejemplo. Otras expresiones a AND,OR,NOT (M.B.)

## Slide 149: Contenido (2.17)
Transformaciones algebraicas entre familias funcionalmente completas

## Slide 150: Transformación entre familias
Gráficamente  método de la burbuja
Algebraicamente
{AND, OR, NOT}
{NAND}
{NOR}

## Slide 151: Algebraicamente
a’ = (a·a)’
a·b = ((a·b)’·(a·b)’)’
a+b = ((a·a)’·(b·b)’)’
a’ = (a+a)’
a·b = ((a+a)’·(b+b)’)’
a+b = ((a+b)’·(a+b)’)’

## Slide 152: Ejemplo (I) Pasar SP a puertas NAND (algebr.)
f(a,b,c) = ab’ + a’bc’

## Slide 153: Ejemplo (I) Pasar SP a puertas NOR (algebr.)
f(a,b,c) = ab’+a’bc’

## Slide 154: Ejemplo (II) Pasar PS a puertas NAND (algebr.)
f(a,b,c,d)=(c’+d)(a+b’+c)

## Slide 155: Ejemplo (II) Pasar PS a puertas NOR (algebr.)
f(a,b,c,d)=(c’+d)(a+b’+c)

## Slide 156: Contenido (2.18)
Temporalización de señales en circuitos combinacionales

## Slide 157: Retardo de puertas lógicas
Todas las puertas tienen un retardo (δ) entre que cambia la entrada y este cambio se ve reflejado en la salida
 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 | X |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 | Y |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 |  |  |  |  |  | 
δ
X
Y
 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 | X |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 | Y |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 |  |  |  |  |  | 
δ'

## Slide 158: Retardo de circuitos
Retardo de propagación (propagation delay, tpd), es el máximo retardo posible entre las entradas y las salidas.
Retardo de contaminación (contamination delay, tcd), es el mínimo retardo posible entre las entradas y las salidas.

## Slide 159: Retardo de circuitos
Los retardos de las distintas puertas lógicas de un circuito se van acumulando entre su entradas y sus salidas
Los retardos no tienen porque ser siempre los mismos
  Puertas con retardos distintos
  Caminos con distinto número de puertas
  Retardos distintos para el flanco ascendente y descendente

## Slide 160: Cálculo de retardos de un circuito combinacional
Detectar el camino más largo (en términos de retardos de puertas)
Detectar el camino más corto (en términos de retardos de puertas)
Es necesario analizar cada una de las entradas en dos escenarios, considerando
  El retardo de propagación de cada puerta
  El retardo de contaminación de cada puerta

## Slide 161: Ejemplo (I) propagation delay, tpd
Puerta | tpd (ps) | tcd (ps)
AND | 20 | 10
OR | 25 | 18

## Slide 162: Ejemplo (I) contamination delay, tcd
Puerta | tpd (ps) | tcd (ps)
AND | 20 | 10
OR | 25 | 18

## Slide 163: Ejemplo (II) propagation delay, tpd
Puerta | tpd (ps) | tcd (ps)
AND | 50 | 20
NAND | 35 | 10
NOR | 40 | 15

## Slide 164: Ejemplo (II) contamination delay, tcd
Puerta | tpd (ps) | tcd (ps)
AND | 50 | 20
NAND | 35 | 10
NOR | 40 | 15

## Slide 165: Contenido (2.19)
Multiplexor (I)

## Slide 166: Multiplexor. Definición
Circuito que a partir de unas entradas de selección, escoge una de sus entradas de datos para “mostrarla” en la salida del circuito
N entradas de selección
2N entradas de datos
1 salida
d0
d1
s0
y
MUX
d0
d1
s0
y
d0
d1
s0
y

## Slide 167: Multiplexor. Definición
Circuito que, a partir de unas entradas de selección, escoge una de sus entradas de datos para “mostrarla” en la salida del circuito
N entradas de selección
2N entradas de datos
1 salida
d0
d1
s0
y
s | d1 | d0 | y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 168: Multiplexor. Implementación
y = d1·s0 + d0·s0’
d0
d1
s0
y
s | d1 | d0 | y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
 |  | d1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  | d0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 169: Multiplexor. Implementación
y = d1·s + d0·s’
d0
d1
s0
y
d2
d3
s0
y
d0
d1
s1
y =

## Slide 170: Multiplexor. Aplicaciones
Transmisión de datos paralelos por un medio de transmisión compartido (transmisión multiplexada)
Selector de entradas
Serializador de datos
Implementación de funciones

## Slide 171: Implementación de funciones
d2
d3
s0
y
d0
d1
s1
y = d0·s1’·s0’ + d1·s1’·s0 + d2·s1·s0’ + d3·s1·s0
a | b | minterm | expresión
0 | 0 | m0 | a'b'
0 | 1 | m1 | a'b
1 | 0 | m2 | ab'
1 | 1 | m3 | ab

## Slide 172: Implementación de funciones N variables y MUX de N entradas de selección
d2
d3
s0
y
d0
d1
s1
y = d0·s1’·s0’ + d1·s1’·s0 + d2·s1·s0’ + d3·s1·s0
a | b | y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 173: Implementación de funciones N variables y MUX de N-1 entradas de selección
d2
d3
s0
y
d0
d1
s1
a | b | c | y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 174: Implementación de funciones N variables y MUX de N-2 entradas de selección
d2
d3
s0
y
d0
d1
s1
a | b | c | d | f(a,b,c,d)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0
 |  | d2
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
 |  | d3
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
 |  | d0
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
 |  | d1
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 

## Slide 175: Implementación de funciones N variables y MUX de N-2 entradas de selección
d2
d3
s0
y
d0
d1
s1
a | b | c | d | f(a,b,c,d)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0
 |  | d2
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
 |  | d3
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
 |  | d0
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
 |  | d1
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 

## Slide 176: Contenido (2.20)
Multiplexor (II)

## Slide 177: Escalado del tamaño de multiplexores
Construir un MUX de una entrada de selección con un MUX de 2 entradas de selección
d2
d3
s0
y
d0
d1
s1
d0
d1
s0
y

## Slide 178: Escalado del tamaño de multiplexores
Construir un MUX de 4 entradas de selección, con tantos MUX como necesites de 2 entradas de selección
d2
d3
s0
y
d0
d1
s1
d15
s0
y
d0
…
s3 s2 s1 s0
…

## Slide 179: Escalado del tamaño de multiplexores
a | b | c | d | y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 180: Escalado del tamaño de multiplexores

## Slide 181: Multiplexor vectorial
Multiplexor en el que cada entrada de datos y la salida son de N bits
Se construye con N multiplexores con las entradas de selección conectadas en común.
d0
d1
s0
y
n
n
n

## Slide 182: Multiplexor vectorial n=2
d0
d1
s0
y
2
2
2
d0
d1
s0
y
d0
d1
s0
y

## Slide 183: Contenido (2.21)
Demultiplexor

## Slide 184: Demultiplexor. Definición
Circuito que “conecta” la única entrada con la salida indicada en la entradas de selección
N entradas de selección
1 entrada de datos
2N salidas
s0
DEMUX
s0
y0
y1
s0
x
x
x
y0
y1
y0
y1

## Slide 185: Demultiplexor. Implementación
Circuito que “conecta” la única entrada con la salida indicada en la entradas de selección
N entradas de selección
1 entrada de datos
2N salidas
y0
y1
s0
x
s0 | x | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
y1 = x·s0
y0 = x·s0’

## Slide 186: Demultiplexor. Aplicaciones
Recepción de datos por un medio de transmisión compartido

## Slide 187: Demultiplexor vectorial n=2
y0
y1
s0
x
2
2
2
y0
y1
s0
x
y0
y1
s0
x

## Slide 188: Contenido (2.22)
Decodificador

## Slide 189: Decodificador. Definición
Circuito que activa la salida que corresponde al valor en binario de la entrada
N entradas de datos
2N salidas
1 entrada de Enable
x0
x1
E
y0
DEC
E
y1
y2
y3
y1
y2
y3
x0
x1
y0

## Slide 190: Decodificador. Implementación
Circuito que activa la salida que corresponde al valor en binario de la entrada
N entradas de datos
2N salidas
1 entrada de Enable
Si E=0  yn=0
E
y1
y2
y3
x0
x1
y0
x1 | x0 | y3 | y2 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
y3 = x1 · x0
y2 = x1 · x0’
y1 = x1’ · x0
y0 = x1’ · x0’

## Slide 191: Decodificador. Implementación
E
y1
y2
y3
x0
x1
y0
y7 =
y6 =
y5 =
y4 =
y3 =
y2 =
y1 =
y0 =
y5
y6
y7
y4
x2

## Slide 192: Decodificador. Aplicaciones
Direccionamiento de memoria
Implementación de funciones

## Slide 193: Implementación de funciones
a | b | minterm | expresión
0 | 0 | m0 | a'b'
0 | 1 | m1 | a'b
1 | 0 | m2 | ab'
1 | 1 | m3 | ab
E
y1
y2
y3
x0
x1
y0
y3 = x1 · x0
y2 = x1 · x0’
y1 = x1’ · x0
y0 = x1’ · x0’

## Slide 194: Implementación de funciones
a | b | y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
E
y1
y2
y3
x0
x1
y0
y3 = x1 · x0
y2 = x1 · x0’
y1 = x1’ · x0
y0 = x1’ · x0’

## Slide 195: Escalado del tamaño de decodificadores
Construir un DEC de 2 entradas con un DEC de 3
E
y1
y2
y3
x0
x1
y0
y5
y6
y7
y4
x2
E
y1
y2
y3
x0
x1
y0

## Slide 196: Escalado del tamaño de decodificadores
Construir un DEC de 3 entradas con tantos DEC de 2 entradas como sea necesario
E
y1
y2
y3
x0
x1
y0
y5
y6
y7
y4
x2
E
y1
y2
y3
x0
x1
y0

## Slide 197: Escalado del tamaño de decodificadores
a | b | c | y7 | y6 | y5 | y4 | y3 | y2 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 198: Escalado del tamaño de decodificadores

## Slide 199: Contenido (2.23)
Codificador

## Slide 200: Codificador. Definición
Circuito que devuelve la salida que corresponde al valor en binario de la entrada que está activa
2N entradas de datos
N salidas
1 entrada de Enable
y0
y1
E
x0
COD
E
x1
x2
x3
x1
x2
x3
x0
y0
y1

## Slide 201: Codificador. Implementación
Circuito que devuelve la salida que corresponde al valor en binario de la entrada que está activa
Solo se permite una entrada activa simultáneamente
2N entradas de datos
N salidas
1 entrada de Enable
E
x1
x2
x3
x0
y0
y1
x3 | x2 | x1 | x0 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 0 | x | x
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
y1 = x3 + x2
y0 = x3 + x1

## Slide 202: Codificador. Implementación
Salida que indica cuando hay algún valor 1 en la entrada
Diferenciar del caso 0…0
2N entradas de datos
N salidas + 1
1 entrada de Enable
E
x1
x2
x3
x0
y0
y1
x3 | x2 | x1 | x0 | y1 | y0 | z
0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
z = x3 + x2 + x1 + x0
z

## Slide 203: Codificador con prioridad. Implementación
Puede haber más de una entrada activa simultáneamente
Necesidad de fijar una política de prioridad
E
x1
x2
x3
x0
y0
y1
x7 | x6 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | x0 | y2 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 1
0 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 0
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1
y2 = x7 + x6 + x5 + x4
y1 = x7 + x6 + (x3 + x2)· x5’·x4’
y0 = x7 + x5·x6’ + x3·x6’·x4’ + x1·x6’·x4’·x2’

## Slide 204: Contenido (2.24)
Memoria ROM

## Slide 205: Memoria ROM
Read Only Memory
Almacena información de forma no volátil
Lectura rápida. Escritura muy lenta o imposible.

## Slide 206: ROM. Definición
Organización de los datos almacenados en forma de matriz
N entradas
M salidas
ROM N x M
Matriz de 2N filas x M columnas
y
x
ROM
n
m
 |  |  |  | @
 | 0 | 1 | 0 | 00
 | 1 | 1 | 1 | 01
 | 1 | 1 | 0 | 10
 | 0 | 0 | 0 | 11
3
2

## Slide 207: ROM. Implementación basada en puerta OR
ROM N x M
Decodificador de N entradas de datos.
Cada salida del decodificador va conectada a una wordline
M puertas OR
Puertas OR conectadas a los Wordlines que han de valer 1
y1
y2
y3
x0
x1
y0
wordlines
 |  |  |  | @
 | 0 | 1 | 0 | 00
 | 1 | 1 | 1 | 01
 | 1 | 1 | 0 | 10
 | 0 | 0 | 0 | 11
3
2

## Slide 208: ROM. Implementación basada en transistores
ROM N x M
Dot notation
Decodificador de N entradas de datos.
Cada salida del decodificador va conectada a una wordline
M líneas de conexión (bitline) que cruzan todas las wordlines
Wordlines y bitlines conectadas a través de un transistor
y1
y2
y3
x0
x1
y0
wordlines
bitlines

## Slide 209: ROM. Implementación basada en transistores
ROM N x M
Decodificador de N entradas de datos.
Cada salida del decodificador va conectada a una wordline
M líneas de conexión (bitline) que cruzan todas las wordlines
Wordlines y bitlines conectadas a través de un transistor
y1
y2
y3
x0
x1
y0
wordlines
 |  |  |  | @
 | 0 | 1 | 0 | 00
 | 1 | 1 | 1 | 01
 | 1 | 1 | 0 | 10
 | 0 | 0 | 0 | 11
3
2
bitlines

## Slide 210: ROM. Aplicaciones
Almacenamiento de datos
Implementación de funciones

## Slide 211: Implementación de funciones
Hacer que la ROM almacene las datos correspondientes a la salida de la función
Para implementar 1 función de N variables necesitaremos una ROM de N x 1.
Con una ROM de N x M, podremos implementar M funciones de N variables.

## Slide 212: Implementación de funciones. Ejemplo
y1
y2
y3
x0
x1
y0
wordlines
 |  | @
 |  | 00
 |  | 01
 |  | 10
 |  | 11
3
2
a | b | y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 213: Contenido (2.25)
Sumadores de 1-bit. Half-Adder.
Sumador de 1-bit. Full-Adder

## Slide 214: Semisumador. Definición
Half-Adder
Suma dos bits
2 entradas
2 salidas
cout
s
H.A.
a
b

## Slide 215: Semisumador. Implementación
Half-Adder
Suma dos bits
2 entradas
2 salidas
cout
s
H.A.
a
b
a | b | Cout | s
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
cout = a · b
s = a + b

## Slide 216: Sumador completo. Definición
Full-Adder
Suma dos bits y el acarreo de entrada
3 entradas
2 salidas
cout
s
F.A.
a
b
cin

## Slide 217: Sumador completo. Implementación
Full-Adder
Suma dos bits y el acarreo de entrada
3 entradas
2 salidas
cout
s
F.A.
a
b
cin
Cin | a | b | Cout | Suma
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
cout = ab + acin + bcin
s = a + b + cin

## Slide 218: Sumador completo. Implementación
cout
s
F.A.
a
b
cin
Cin | a | b | Cout | Suma
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
cout = ab + acin + bcin
s = a + b + cin
cout = ab + (a + b)cin
s = a + b + cin

## Slide 219: Sumador completo. Implementación
cout
s
F.A.
a
b
cin
cout = ab + (a + b)cin
s = a + b + cin
cout
s
H.A.
a
b
cout
s
H.A.
a
b
a
b
cin

## Slide 220: Contenido (2.26)
Sumadores paralelos (n bits).
Restador
Comparador

## Slide 221: Sumadores parelelos. Definición
Suman varios dígitos/bits considerando los acarreos
Sumadores de propagación de acarreo (CPA, carry propagate adders)

## Slide 222: Ripple-Carry Adder
Encadenar sumadores de FA donde el acarreo de salida se conecta con el siguiente acarreo de entrada
cout
s
F.A.
a
b
cin
cout
s
F.A.
a
b
cin
cout
s
F.A.
a
b
cin
cout
s
F.A.
a
b
cin
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 

## Slide 223: Ripple-Carry Adder
Ventaja: Simplicidad
Desventaja: Tiempos de retardo
  Lento
  Dependiente del tamaño
tsumador = N * tFA

## Slide 224: Escalado de sumadores
La salida de cout se conecta a la entrada de cin

## Slide 225: Restador
Varias alternativas
Alternativa basada en un sumador BNSS
Aplicar a-b = a+(-b)
-b se consigue intercambiando 0s y 1s y sumando 1
1

## Slide 226: Comparador Igualdad
Indica si dos números son iguales
Dos números son iguales si cada uno de sus bits son iguales

## Slide 227: Comparador “menor que”
A es menor que B si al restarlos el resultado es negativo

## Slide 228: Contenido (2.27)
Unidad Aritmético-Lógica (ALU)

## Slide 229: Unidad Aritmético-Lógica (ALU)
Realiza cálculos aritméticos y lógicos
Dos operandos de N bits de entrada
Entradas de control/operación para escoger la operación a realizar
2 x N bits de entrada de los operandos
M bits de operación para escoger una de las 2M operaciones disponibles
N bits de salida
M

## Slide 230: ALU. Implementación
Realización de todas las operaciones ““en paralelo””
Se selecciona la operación indicada para que sea visible a la salida
R2M
OP 2M
A
B
R1
OP 1
A
B
. . .
N
N
N
N
N
N
N
0
2N-1
. . .
M

## Slide 231: ALU. Ejemplo
ID | OPERACIÓN
0 | A(4) + B(4)
1 | A(4) and B(4)
2 | not A(4)
3 | A(4) or B(4)

## Slide 232: Contenido (2.28)
Análisis de circuitos con módulos combinacionales estándar

## Slide 233: Análisis de circuitos combinacionales
(i) Evaluar la salida de circuito para cada entrada
(ii)
  1. Obtener la expresión algebraica;
  2. Obtener el mapa de Karnaugh
  3. Obtener la tabla de verdad.

## Slide 234: Análisis de circuitos combinacionales
(i) Evaluar la salida de circuito para cada entrada
(ii)
  1. Obtener la expresión algebraica;
  2. Obtener el mapa de Karnaugh
  3. Obtener la tabla de verdad.
Conocer perfectamente la expresión algebraica de la salida de cada circuito combinacional estándar.

## Slide 235
MUX 1 sel.
y = d1·s0 + d0·s0’
DEMUX 1 sel.
y1 = x·s0
y0 = x·s0’
DEC 2 ent.
y3 = x1 · x0
y2 = x1 · x0’
y1 = x1’ · x0
y0 = x1’ · x0’
COD 4 ent.
y1 = x3 + x2
y0 = x3 + x1
HA
cout = a · b
s = a + b
FA
cout = ab+(a + b)cin
s=a + b + cin

## Slide 236: Ejemplos (I)
d0
d1
s0
y
0
b’
a
c’
MUX 1 sel.
y = d1·s0 + d0·s0’
f(a,b,c)

## Slide 237: Ejemplos (II)
y1
y2
y3
x0
x1
y0
b’
a
cout
s
H.A.
a
b
f(a,b,c)
c
a
DEC 2 ent.
y3 = x1 · x0
y2 = x1 · x0’
y1 = x1’ · x0
y0 = x1’ · x0’
HA
cout = a · b
s = a + b

## Slide 238: Ejemplos (III)